Датчик-реле давления ДРД

Датчик-реле давления ДРД предназначен для сигнализации избыточного и вакуумметрического давления газа (разряжения), при его изменении выше или ниже установленного предела.

Модификации:

- ДРД-2,5 - основной диапазон измерения 0...2,5 кПа, максимально допустимое давление 75 кПа;

- ДРД-6 - основной диапазон измерения 0...6 кПа, максимально допустимое давление 75 кПа;

- ДРД-40 - основной диапазон измерения 0...40 кПа, максимально допустимое давление 200 кПа.

Основные технические характеристики:

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания: АС; DC. | 187...242 В; 15...36 В. |
| Частота питающей сети. | 50 ± 5 Гц |
| Параметры коммутируемой цепи. | 12 А / 30 В DC 10А / 250 В АС |
| Потребляемая мощность. | не более 1 Вт |
| Атмосферное давление. | 84...106,7 Па |
| Температура окружающей среды. | -15...+50 °С |
| Относительная влажность при температуре 35 °С. | до 95 % |
| Основная погрешность. | 2,5 % |
| Степень защиты. | IP50 |
| Рабочая среда. | воздух, природный и сжиженный газ инертные газы. |
| Масса. | 0,5 кг |