# МЕТАКОН-512/522/532/562 многоканальные измерители - регуляторы

В состав серии МЕТАКОН-5x2 входят одно-, двух-, трёх- и шестиканальные приборы (соответственно МЕТАКОН-512, МЕТАКОН-522, МЕТАКОН-532, МЕТАКОН-562), выполняющие функции измерения и двухпозиционного или трехпозицонного регулирования. Применяются в качестве измерителей технологических параметров, регуляторов температуры, сигнализаторов аварийных состояний и терморегуляторов. В качестве датчиков могут служить термопары, термосопротивления или любые устройства с унифицированными сигналами тока или напряжения. Приборы отображают измеренные параметры в реальных физических величинах на ярком светодиодном индикаторе Регуляторы серии МЕТАКОН-5x2 используются с исполнительными механизмами только дискретного типа. Это клапаны и задвижки, имеющие два положения; нагреватели типа ТЭН при реализации функций термореле, водонагреватели в термостатах, тепловентиляторы и другие дискретные устройства. В зависимости от модификации доступны четыре типа выхода: n-p-n транзистор с открытым коллектором, электромеханическое реле, оптосимистор для управления силовыми тиристорами и симисторами, транзисторный активный ключ для управления твердотельными реле. Поддержка протокола RNet по сети RS-485 дает возможность использовать регуляторы температуры МЕТАКОН в SCADA-системах АСУТП при помощи OPC-сервера для регуляторов МЕТАКОН. Регуляторы выполнены на микропроцессорной основе, обладают высокой точностью измерения (класс точности 0.1), надёжны и просты в эксплуатации. МЕТАКОН-5x2 зарегистрирован Госстандартом в Госреестре средств измерений под номером 17977-04. Сертификат № 17166 от 10.03.2004. Функции измерителя - регулятора МЕТАКОН5х2 Многоканальное измерение технологических параметров (до 6-и каналов) Масштабирование линейных сигналов Сигнализация по двум независимым уровням в каждом канале Двух-, трехпозиционное регулирование по каждому каналу Работа в распределённых системах сбора данных и управления Общие сведения Высокая помехоустойчивость прибора (не ниже 3 степени жёсткости) Наличие модификаций с четырьмя типами выхода Независимое конфигурирование всех каналов Программный выбор типа НСХ термопреобразователя и ее линеаризация 4-х проводная схема подключения термосопротивлений Контроль обрыва входных линий и аварийных ситуаций Аппаратно-программная поддержка интерфейса RS-485 Контрастная цифровая индикация (антиблик) Гальваническая развязка входного и выходного сигналов Защита паролем Технические характеристики регулятора температуры МЕТАКОН-5Х2 Количество каналов 1, 2, 3, 6 Модификации по типу входных сигналов: ТП 0…50 мВ, термопары (ТХА(К), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(А-1), ТЖК(J), ТНН(N)), специальные градуировки (ПМТ-2, Р-3) ТС50 термосопротивления 50М, 50П, Pt50 ТС100 термосопротивления 100М, 100П, Pt100 0/5 ток 0…5мА; 0/20 ток 0(4)…20мА; 0/1 напряжение 0…1В; 0/10 напряжение 0…10В. Основная погрешность измерений, не более ±0,1 % Период опроса входного сигнала 1 с Выходные сигналы по 2 компаратора на канал Т n-p-n транзисторы с открытым коллектором 24В/150 мА мах (оптоизоляция, все эмиттеры соединены) C симисторная оптопара ( Iимп=1А при Uпер = 250В, tимп не более 100мкс, Uобр.макс = 500В) K ключи для управления твердотельными реле (Uвых = 10В, Iвых = 40мА) Р Электромеханическое реле (постоянное/переменное напряжение 110В/250В, активная/индуктивная нагрузка 5А/2А) Скорость обмена по RS-485 2400, 4800, 9600, 19200 бод Питание 220 В +10/-15%, 50±0,5 Гц, 9 ВА Монтаж Щитовой, монтажное окно 92х92 мм Габариты 96х96х162 мм Корпус КА-Щ1 Условия эксплуатации Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов Температура: 0...50 °С Влажность: 80% при 35 °С Межповерочный интервал 2 г Масса, не более 0,8 кг Гарантия 36 месяцев Входные сигналы Тип НСХ Пределы измерений Погрешность не более Термопары ХА(К) -100...1300 °С ±1 °С ХК(L) -100... 750 °С ±1 °С НН(N) -100…1300°С ±1 °С ПП(S) 0...1600 °С ±2 °С ПП(R) 0…1600 °С ±2 °С ПР(B) 300...1700 °С ±2 °С ВР(А-1) 0...2200 °С ±3 °С ЖК(J) -100… 900 °С ±1 °С Унифицированные сигналы Напряжение 0…50мВ ±50 (10) мкВ Напряжение 0…1В ±1 (1) мВ Ток 0…5 мА ±5 (1) мкА Ток 0(4)…20 мА ±5 (1) мкА Термопреобразователи сопротивления ТС100, ТС50 ТСМ -50...100°С ±0,2 (0,1)°С -50...200°С ±0,3 (0,1)°С ТСП -50...100°С ±0,2 (0,1)°С -50...300°С ±0,3 (0,1)°С -50...850°С ±0,8 (0,1)°С Функциональная схема всех модификаций приборов, кроме МЕТАКОН-562-Р-X-X, МЕТАКОН-562-Сх-X-X, МЕТАКОН-562-Кх-X-X Функциональная схема прибора МЕТАКОН-562-Р-X-X, МЕТАКОН-562-Сх-X-X, МЕТАКОН-562-Кх-X-X